Primaire draagstructuur:

[_TBA door architect en ervoor zorgen dat de Luxalon® gevelpanelen worden geinstalleerd in overeenstemming met de aanbevelingen van Hunter Douglas, met speciale aandacht voor overspanning, afbuiging, belasting en vrijdragende delen]

Gevel-bekledingssysteem:

Type: Luxalon® multipaneel gevelbekleding van Hunter Douglas, Luxalon® gevelsystemen. Omvat alle producten, bevestigingen en koppelingen die vereist zijn om de fabricage en installatie te voltooien. Prestatiecriteria moeten voldoen aan de paragrafen over ontwerp-/prestatievereisten en tests.

Schermgevel-bekledingspaneel:

Type: 200/300/400/500/600mm module breedte T/U/PF350,400,450,500,550 en in variabele lengtes tot 6000 mm. Materiaal: Glad/reliëf aluminium legering 3005 / staal / roestvrij staal / zink / koper Dikte: 1,0mm, 1,2mm, 1,4mm, 2,0mm

Afwerking/kleur:

Geanodiseerd / Luxacote / PVF2 Buitenafwerking/*

Het paneel wordt aan de buitenzijde geverfd met in de fabriek aangebrachte Luxacote®/PVF2* verfafwerking en heeft een minimale hardheidsfactor van 2H (ECCA test]

Andere paneelvereisten:

De panelen worden in gecontroleerde fabrieksomstandigheden gevormd. Speciaal gevormde panelen worden door Hunter Douglas gemaakt uit Luxalon® multipaneel gevelbekleding in overeenstemming met de specificatie bevestigingssysteem: Het paneel wordt bevestigd op en ondersteund door het door Hunter Douglas ontwikkelde aluminium steundragersysteem en aanpasbare connectoren waar nodig (van anderen) enz., ** 

OF

Op een stalen draagstructuur (geleverd door anderen), met aandacht voor de uitlijningscriteria die door het paneelsysteem worden opgelegd, m.a.w. moeten verticaal loodrecht zijn en bevestigd zijn op het draagsysteem door middel van de door Hunter Douglas ontwikkelde en gepatenteerde verborgen klemmen, op de geschikte hartafstand, gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium type AlmgSi IF31].

Bevestigingen:

[Geschikte bevestiging (van anderen) met aandacht voor het uittrek-/cantilevereffect van de klem op het bevestigingsmiddel en de relatie met de windbelastingscriteria].

Aantal en plaats van de bevestigingsmiddelen:

Zoals bepaald door clausule [330]

Voegtype:

[De horizontale en verticale* voegen zijn van het standaardtype “T” / “U” terwijl de verticale/horizontale* naad een open voeg is.