Système de façade Luxalon® 70S

| Produit : | Système de façade Luxalon® 70S |
| --- | --- |
| Système : | Système fixe, applications verticales |
| Forme : | lames en Z avec angles arrondis vers l'arrière |
| Section de lame : | 70S : 47,5 x 70 mm, épaisseur 0,6 mm |
| Longueur de lame : | max. 6 000 mm |
| Alliage : | EN-AW 3005 |
| Traitement de surface : | Devant : Finition Luxacote®, 3 couches, 40 mµ, coloris : voir nuancier Dos : revêtement polyester, blanc standard |
| Fixations de lame : | Equerre de lame pour 70S aluminium extrudé anodisé |
| Entretoises : | entretoises en aluminium extrudé anodisé de 48, 63 et 88 mm pour différents modules de lame |
| Modules de lame 70S : | Entretoise Module Angle d'ombre 43 mm 70 mm 0º 63 mm 85 mm 19º 88 mm 110 mm 44º |
| Fixation de support : | Supports fixés à la façade au moyen de console en acier galvanisé en bain fondu, avec fronton supplémentaire en aluminium en option |
| Système de support : | Rail de support en aluminium extrudé pour lames et entretoises |
| Support de rail : | Collier de rail avec jeu de rondelles |
| Fixation : | Système de clips |
| Installation : | Les entretoises et brides de lame glissent sur le rail de support fixé à son tour à la sous-structure à l'aide d'un collier (non fourni par Douglas®) |