# LUXALON® GRILLE T15 SPECIFICATION

## PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS

  - INTRODUCTION

Fourniture et pose de grill T15 telle que fabriquée par Hunter Douglas Produits Architecturaux.

  - DESCRIPTION DE SYSTÈME

Le système sera composé d’éléments de grille posés sur une ossature T de la même largeur. Le système permet une pose et une dépose aisées.

## PARTIE 2 : PRODUIT

_________m² grille Luxalon® seront fabriqués en alliage d’aluminium AA5050 ou équivalent (selon les normes EN 1396 et ECCA) laqué au four d’une épaisseur de 0,35 mm de façon à former un module de _________ x _________.

_________ grilles de 600 x 1200 mm

_________ grilles de 600 x 600 mm

Les panneaux des grilles Luxalon® T15 seront composés de profilés U de 15 mm de large et de 40 mm de haut s’entrecroisant. Les pièces de connexion de tous les profilés U assureront un accrochage parfait. De façon à cacher l’intérieur des T, cahque grille T15 sera bordée en périphérie par un profilé de 37 mm de haut coordonné.

Les profilés U des éléments de grille possèdent des découpes à leurs extrémités permettant un auto alignement et une parfaite mise à niveau avec l’ossature T15. Lors de sa mise en place, l’élément de grille doit parfaitement s‘intégrer dans l’ossature.

La mise en place des éléments de grille se fait sans l’utilisation d’outils complémentaires.

L’ossature consiste en T de largeur 15 mm disponible communément sur le marché. La couleur du T doit être la même que celle des éléments de grille. Les autres dimensions doivent correspondre à celles indiquées pour l’utilisation des plafonds grille T15 Luxalon®.

## PARTIE 3 : INFORMATIONS ADDITIONNELLES

3.1 PROFILÉS DE RIVES

- Cornières de rives en L (25 x 50) en aluminium de 0.5 mm d’épaisseur pour installation de mur à mur.

La qualité de laquage des profilés de rive devra être la même, sur les côtés exposés, que celle des grilles T15 Luxalon®.

3.2 PEINTURE

Le prescripteur fera sa sélection dans la gamme des coloris standards Hunter Douglas prévus pour les grilles T15, code nº_________ ou dans un coloris spécial selon échantillon.

Le procédé de laquage consiste en un revêtement résistant de deux couches de polyester en épaisseur 20 microns appliqué en continu permettant une adhésion et une uniformité parfaites.

3.3 POSE

La pose devra être effectuée selon les normes locales en vigueur, les recommandations du fabrikant et les éventuelles spécifités de la prescription.