Spécifications techniques

Lames Luxalon® multilames

- Généralités :

# 1.1	Introduction

Fourniture et pose de lames multilames fabriquées par Hunter Douglas

Produits Architecturaux.

# 1.2	Description de système :

Ce système se compose de lames fixées à un système de suspension permettant le démontage manuel de chaque lame.

Joint ouvert ou fermé par l’utilisation de profils intermédiaires.

Possibilité d’utilisation de lames de différentes largeurs en un même plafond.

- Produit :

Plafond de             m² de lames type « multilames », joint ouvert de 20 mm, composé de :

2.1	Lames :

- 30 B aluminium, épaisseur 0,35 mm, dimension 30 X 15 mm

# 80 B aluminium, épaisseur 0.5 mm, dimension 80 X 15 mm

- 130 B aluminum, épaisseur 0.5 mm, dimension 130 X 15 mm

# 180 B aluminium, épaisseur 0.6 mm, dimension 180 X 15 mm

- 30 BD aluminium, épaisseur 0.5 mm, dimension 30 X 39 mm

# Profils intermédiaires :

- Profil intermédiaire en V aluminium, épaisseur 0.2 mm, largeur 20 mm

# Profil intermédiaire en U aluminium, épaisseur 0.2 mm, largeur 20 mm

- Multionde aluminium, épaisseur 0.2 mm, largeur 70 mm

Les panneaux seront fabriqués en alliage pré peint laqué au four type HD 5050 ou similaire (normes EN 1396 ou ECCA).

# Les profiles intermédiaires seront fabriqués en alliage prépeint, laqué au four, type HD 6011

Les lames ont des bords droits  et sont pleines ou perforées (sauf 30 B), avec ou sans non tissé acoustique. Les lames ont une longueur de           mm (standard : de 800 à 6000 mm - > 6000 mm : sur demande). Les lames peuvent être raccordées au moyen d’éclisses.

# Profils intermédiaires s’insérant aisément dans le joint ouvert sans outillage additionnel.

2.2	Suspentes

Les rangées de porte-lames (acier 0.5 ou alu 0.95) seront installées à ………………. d’axe en axe, au moyen de suspensions réglables à une distance de …………………… d’axe en axe. Les porteurs peuvent être raccordés au moyen d’éclisses. Ils comportent des découpes embouties pour le clippage des lames au module standard de 50 m/m.

- Informations additionnelles :

# 3.1	Profilés de rives :

- Coulisse J16, 28.6 X 16 X 20 mm, épaisseur 0.35 mm,

- Cornière en L, 29,2 X 19,4 mm, aluminium 0,5 mm,

- Cornière en L, 45 X 18,5 mm, acier 0,8 mm,

- Cornière en W, 45 X 21 X 21 X 18,5 , acier 0,8 mm

# 3.2	Perforations :

Le fabricant fournira les lames type « Multilames » avec les perforations suivantes :

- ( 1.0 mm  ( 2 mm ouverture 23 % : pour lames 30 BD et 80 B

- ( 2,0 mm  ( 5 mm ouverture 16 % ; pour lames 30 BD, 80 B, 130 B et 180 B

Les lames auront un encadrement nominal en plein sur les côtés longitudinaux de façon à assurer un maximum de planéité et de stabilité :

- 5 mm pour les lames 80 B perforées ( 1 mm

- 4 mm pour les lames 80B/130B/180 B perforée ( 2 mm.

- 18,5 mm pour les lames 30 BD perforées ( 1 mm et 19.5 mm pour les lames 30 BD perforées

( 2 mm

# 3.3.	Acoustique :

Le fabricant fournira les bacs avec un non tissé acoustique d’une épaisseur de 0,2 mm

collé en usine à l’intérieur des panneaux ou l’installateur disposera des matelas de

laine minérale ensachée.

# 3.4	Peinture :

Coloris au choix de l’architecte dans la gamme standard des coloris Hunter Douglas

pour les lames type multilames Luxalon code n° .........  Un coloris spécial pourra être exécuté

après étude.

Le revêtement consistera en une peinture polyester 2 couches résistante et durable

d’une épaisseur minimale de 20 microns appliquée par un procédé de laquage au four

en continu garantissant une épaisseur uniforme et une totale adhésion.

3.5	Installation :

Les plafonds seront installés selon les normes et règles locales et les recommandations

du fabricant.