SYSTEEMSPECIFICATIE LUXALON® 300A DRAGERSYSTEEM

Deel 1: Algemeen 300A dragersysteem

1.1 INLEIDING

Levering en plaatsing van een Luxalon® 300A dragersysteem voor brede panelen zoals voorgeschreven door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit panelen die worden bevestigd aan een instelbaar afhangsysteem dat het mogelijk maakt alle afzonderlijke panelen met de hand te verwijderen.

Deel 2: PRODUCT

________m2 Luxalon® 300A dragersysteem voor brede panelen, bestaande uit:

2.1 PANELEN

De panelen worden gerolvormd uit een 0.7 mm dikke gemoffelde aluminium band of van een 0.6 mm dikke gegalvaniseerde en gemoffelde stalen band en worden geleverd in een ongeperforeerde of een geperforeerde versie, met of flengte van _____ mm. (minimale lengte 1000 mm, maximale lengte 6000 mm en op aanvraag 250-1000 mm en > 6000 mm).

2.2 AFHANGING

Gerolvormde dragers van 1,0 mm dik staal of 0,95 mm dik aluminium worden op onderlinge afstand van ________hart-op-hart (systeem maximaal 2400 mm) bevestigd aan starre ophangingen op een onderlinge afstand van ______, eveneens hart-op-hart. De dragers worden aan elkaar verbonden met drager-koppelstukken. Op de dragers kunnen geïntegreerde fixeerclips worden gebruikt om de panelen desgewenst te vergrendelen.

Deel 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 RANDAFWERKINGSPROFIELEN

L-vormige kantlijst, 29,2 x 19,4 mm, gemaakt van 0,5 mm dik aluminium 
L-vormige kantlijst, 45 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik staal/aluminium 
W-vormige kantlijst, 45 x 21 x 21 x 18,5mm, gemaakt van 0,8 dik staal/aluminium

3.2 PERFORATIES

De fabrikant levert alle 300A dragerpanelen met de volgende perforatiespecificaties:

- Ø 1.5 mm, ∆ D 3 mm, doorlaat 23%

- Ø 2.0 mm, ∆ D 5 mm, doorlaat 15%

Geperforeerde panelen hebben een nominale ongeperforeerde rand in lengterichting van het paneel, zodat een maximale stabiliteit van het product is verzekerd: 4 mm voor (Ø 1,5 mm en 3 mm voor (Ø 2 mm.

3.3 AKOESTIEK

De fabrikant levert akoestisch vlies met een dikte van 0,2 mm dat in de fabriek aan de binnenzijde van de panelen is geplakt. Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijke ingesealde steenwoldekens op de achterzijde van de panelen worden geplaatst.

3.4 AFWERKINGSLAAG

De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurencollectie voor Luxalon® 300A brede panelen code nr._______of er wordt een speciale kleur op aanvraag gemaakt. De deklaag bestaat uit een sterke en duurzame, in een dubbele coil-coating en met een dikte van 20 micrometer, die via een continu coil-coatingproces is aangebracht. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.

3.5 INSTALLATIE

Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijk geldende wettelijke regelingen en verorderningen, evenals met de voorschriften van de fabrikant, inclusief specifieke aanvullende eisen welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven.