# DOORZAKCASSETTEN PLAFONDSYSTEEM SPECIFICATIES

## DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INTRODUCTIE

Levering en plaatsing van Luxalon® doorzakcassetten plafondsysteem volgens de voorschriften van Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit metalen cassetten die in zichtbaar T-profielen systeem (24 mm) worden gelegd.

## DEEL 2: PRODUCT

2.1 CASSETTEN

________m2 Luxalon® doorzakcassetten plafond bestaande uit:

Doorzakcassetten met scherpe randen, in de afmetingen 591x591 mm (module 600 x 600) of 616 x 616 mm (module 625 x 625),zijn zo ontworpen dat ze in het niveau van de T-profielen hangen.

2.2 OPHANGING

De ophanging bestaat uit voorgestanste T-hoofdprofielen die in parallel worden gemonteerd. Haaks hiertussen worden T-tussenprofielen gemonteerd die zijn ontworpen voor gebruik met geselecteerde cassetten.

De maximale afstand tussen de snelhangers aan het T-hoofdprofiel bedraagt 1200 mm. De T-hoofd en tussenprofielen zijn afgewerkt met een standaard witte 'capping'. Bijpassende kleuren voor de cassetten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

## DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 KANTLIJSTEN

- L-profiel 25 x 25 mm, gemaakt van 1,5 mm dik staal / aluminium

- W-profiel 25 x 25 x 25 x 25 mm, gemaakt van 1,5 dik aluminium

- F-profiel, 25 x 25 mm, gemaakt van 1,5 dik aluminium

- Getrapte F-profiel 25 x 25 x 25 x 25 mm, gemaakt van 1,5 mm dik aluminium.

3.2 PERFORATIES

De fabrikant levert cassetten met perforatiepatroon nr.____, met rondom een nominale ongeperforeerde rand van  ca. 10 mm.

De perforaties hebben een diameter van________mm, waardoor een doorlaat van____% wordt verkregen. Alternatieve ongeperforeerde randen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

3.3 AKOESTIEK

De fabrikant levert op aanvraag een akoestisch ingeplakt non-woven vlies met een dikte van 0,2 mm, of een in zwart  PE-folie gesealde mineraalwoldeken met een dikte van___mm en een densiteit van____kg/m3 in een grootte waarmee de cassette geheel wordt opgevuld.

3.4 LAKLAAG

De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurenprogramma voor Luxalon® cassetten, RAL code nr._______of er wordt een speciale kleur op projectbasis aangemaakt.

De afwerkingslag bestaat uit een duurzame poedergespoten polyester afwerking, met een minimale dikte van 60 micrometer, die via een elektrostatisch proces wordt aangebracht op elektrolytisch verzinkt staal, gefosfateerd en chemisch behandeld in overeenstemming met strenge industriële normen (DIN 1541/ TAIM normen).

3.5 INSTALLATIE

Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke geldende wettelijke regelingen en verordeningen, evenals met de aanbevelingen van de fabrikant, inclusief specifieke aanvullende vereisten welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de rekeningen zijn aangegeven.