DEEL 1. ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Luxalon(strekmetaal oplegplanksysteem, gebouwd door Hunter Douglas Architectural Products, leveren en bevestigen.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit bandraster-profielen die in één richting, in een rasterpatroon of in L-muurprofielen geïnstalleerd zijn. De panelen worden op de bandraster- of muurprofielen gelegd.

DEEL 2. PRODUCT

________m2 Luxalon( strekmetaal oplegplankplafond bestaat uit:

2.1 PANELEN:

Panelen worden gemaakt van 1,0 mm staalplaten uit strekmetaal.

De strekmetaal oplegplanken zijn 300, 400 of 500 mm brede panelen met haakse randen, voor visueel afgesloten naden of een gelijkkomende naad.

De panelen worden gemaakt uit achteraf gelakte staalplaat uit strekmetaal. De panelen hebben een lengte van ______ mm. (beschikbaar bij fabrikant 1500 mm zonder steunprofiel, 2400mm met een gelast steunprofiel of 2800 mm met een gelast C-profiel).

2.2 AFHANGING:

- Bestaat uit bandraster-profielen of L-muurprofielen uit gegalvaniseerd staal.

- Bandraster- of L-muurprofielen zijn afgewerkt in de gewenste RAL-kleur.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 RANDPROFIEL

- L-profiel 25 x 25 mm gemaakt uit 1,5 mm dik staal

- W-profiel 25 x 25 x 8 mm gemaakt uit 1,5 mm dik staal

- F-profiel, 35 x 40 mm, gemaakt uit 1,5 mm dik staal

- L-hoekprofiel, 40 x 30 mm (hoek 12°), gemaakt uit 1,5 mm dik staal

3.2 MAASTYPES

De fabrikant levert alle strekmetaal oplegplanken met volgende staalmaastypes:

- LD6, open gedeelte 23 % 
- LS6, open gedeelte 38 % 
- LS8, open gedeelte 62 % 
- LS12, open gedeelte 72 %

3.3 AKOESTISCH

De fabrikant levert akoestische panelen zwart/wit, die bovenop de strekmetaal tegels worden geplaatst, dikte___mm densiteit____kg/m3 en in een dusdanige afmeting, dat de tegel volledig wordt gevuld.

3.4 COATING

De architect kiest een kleur uit het RAL-kleurengamma voor het Luxalon® strekmetaal oplegplanksysteem RAL-code nr._______of een speciale kleur wordt gemaakt.

De coating bestaat uit een stevige en duurzame polyester poedercoating, die elektrostatisch wordt aangebracht op het elektrisch gegalvaniseerd staal, gefosfateerd en chemisch behandeld overeenkomstig strenge industriële normen (DIN 1541/ TAIM standaards).

3.5 INSTALLATIE

Alle materialen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften, regels en aanbevelingen van de fabrikant, inclusief specifieke bijkomende vereisten vermeld in de specificaties of in de tekeningen.

3.6 VERVANGINGEN

Plafondinstallateurs die offertes wensen in te dienen voor andere systemen dan het Luxalon( strekmetaal C-rastersysteem, moeten minstens 20 dagen voor de offertedatum aan de architect een volledige beschrijving overhandigen van het totale systeemconcept, alsook informatie over de performantietests die als systeem werden uitgevoerd. Bovendien moet een lijst van gelijkaardige installaties met de voorgestelde vervanging worden ingesloten. Als goedkeuring wordt verleend, wordt een addendum uitgegeven waarin het goedgekeurde systeem zoals hier bepaald, wordt vermeld