PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS 


1.1 INTRODUCTION

Fourniture et pose de plafonds cassettes Luxalon® système clippé fabriqués par Hunter Douglas Produits Architecturaux.

1.2 DESCRIPTION DE SYSTÈME

Le plafond sera composé de cassettes chanfreinées fixées à un système de suspension permettant la démontabilité.

PARTIE 2: PRODUIT 


2.1 CASSETTES

_________ m² de cassettes Luxalon® système clippé consistant en: 

_________ x _________ cassettes en acier épaisseur 0.5 mm ou en aluminium épaisseur 0.6 mm 

_________ x _________ cassettes ouvrantes en acier épaisseur 0.6 mm 

Deux bords de chaque cassette seront fixés de façon sécurisée dans le profilé auto-serrant tout en permettant un démontage aisé de chaque dalle. Toutes les cassettes auront un bord chanfreiné de 3 mm.

2.2 OSSATURE PRIMAIRE

Deux ossatures primaires seront disposées avec un entraxe maximum de 1200 mm et fixés grâce à des suspentes de _________ mm de long avec un écartement maximum de 1250 mm. Les suspensions primaires seront fixées sur la structure murale aux deux extrémités pour prévenir tout mouvement parasite.

2.3 OSSATURE SECONDAIRE

Les profilés auto-serrants Luxalon® seront raccordés aux ossatures primaires au moyen de clips de connexion placés à une distance nécessaire pour soutenir les dalles.

PARTIE 3: INFORMATIONS ADDITIONELLES 


3.1 PROFILÉS DE RIVES

- Profilé L, 25 X 25 mm, aluminium 0,5 mm,

- Profilé W 25 X 25 X 25 X 25, aluminium 0.5 mm

- Profilé F 25 X 25, aluminium 0.5 mm

3.2 PERFORATIONS

Le fabricant fournira des cassettes avec la perforation n° _________ avec un encadrement en plein d’une largeur nominale de 10 mm. Les perforations auront un diamètre de _________ résultant en une surface ouverte de _________%.

3.3 ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira la cassette avec un non tissé acoustique d’une épaisseur de 0,2 mm collé en face intérieure ou un matelas de laine ensaché dans du PE noir, d’une épaisseur de _________ mm, d’une densité de _________ Kg/m3 et d’une taille permettant de remplir intégralement la cassette.

3.4 PEINTURE

L’architecte choisira une couleur dans la gamme de couleurs Hunter Douglas, des cassettes Luxalon®, code RAL _________. Un coloris spécial pourra être exécuté selon ses indications après étude. 

Le revêtement de surface sera une peinture en poudre polyester d’une épaisseur minimale de 60 microns, appliquée par un procédé électrostatique sur de l’acier galvanisé et traité selon les normes industrielles DIN 1541/TAIM standard.

3.5 INSTALLATION

Les plafonds seront installés selon les normes et règles locales et les recommandations du fabricant.