SPECIFICATIONS DE PLAFOND A LAME CINTREE 84R LUXALON®

PARTIE 1 : GENERALITES

1.1 INTRODUCTION

Fourniture et fixation de système de plafond à lame cintrée 84R Luxalon® tel que fabriqué par Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système se composera de lames cintrées fixées sur un système de suspension réglable et permettant le retrait à la main de chaque lame individuelle. Système doté de joints ouverts entre les lames qui peuvent être fermés en option par un profil de joint masqué.

PARTIE 2 : PRODUIT

Plafond à lame cintrée 84R Luxalon® de_________m² présentant un joint de 16 mm, composé de :

2.1 LAMES

Lames de 84 mm de largeur, 16 mm de profondeur, laminées au départ d'une lamelle d'aluminium émaillé au four de 0,5 mm d'épaisseur, pleines/perforées avec/sans textile acoustique non tissé.

PROFILS DE JOINT

Profil de joint masqué, de 25 mm de largeur, en aluminium de 0,3 mm.

Lames à cintrer en concave/convexe sous un angle fixe d'environ 325 mm, dotées d'extrémités droites d'une distance plane maximale d'environ 130 mm. 
Lames à cintrer en concave/convexe sous un angle variable d'environ 1250 mm, sans extrémités droites. 
Plafond à lames cintrées à connecter en option et traité dans la longueur avec un plafond identique mais à lames droites.

Lames à fabriquer en émaillé au four, prépeint, alliage HD 5050 ou équivalent (conformément aux normes EN 1396 et ECCA). Toutes les lames cintrées doivent avoir l'angle exact et identique et les mesures indiquées sur le plan (disponibilité de fabricant, angle fixe de 325 mm ou angle minimum variable de 1250 mm et longueurs de 1000-6000 mm, sur demande > 6000 mm).

2.2 SUSPENSION

Les rangées de porteurs laminés en 0,5 Fe/0,95 Alu seront installées à _________ coeur à coeur (maximum système jusqu'à _________ mm) au moyen de suspensions rigides à une distance de _________, coeur à coeur. Les porteurs seront réunis au moyen d'éclisses de porteur. Les porteurs comprennent des clips intégrés pour verrouiller les lames si souhaité.

PARTIE 3 : SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

3.1 PROFILS DE PERIMETRE

Solution sur mesure, matériaux non Luxalon®.

3.2 PERFORATIONS

Le fabricant fournira toutes les lames de support 84R selon les spécifications de perforation suivantes :

- Ø 1.0 mm, Δ 2 mm, zone ouverte 23%

- Ø 2,0 mm, Δ 5 mm, zone ouverte 15%

Les lames perforées doivent présenter une bordure pleine nominale de 6 mm ou 7 mm dans le sens longitudinal de la lame pour assurer une planéité et une stabilité de produit maximales.

3.3 ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira un tissu acoustique non tissé, épaisseur de 0,2 mm et appliqué en usine à l'intérieur des lames. En alternative, l'installateur placera des coussinets individuels en laine minérale enveloppés de PE.

3,4 REVETEMENT

L'architecte choisira dans la palette standard de Hunter Douglas des panneaux 84R Luxalon® le code n° _________ ou un coloris spécial pour s'accorder.

Le revêtement sera constitué d'une finition en polyester à 2 couches durable et solide dans une épaisseur nominale de 20 microns, appliquée suivant un processus de prélaquage en continu pour assurer une couverture uniforme et une adhérence absolue.

3,5 INSTALLATION

Tous les matériaux seront installés en stricte conformité aux codes, réglementations et recommandations locaux, y compris les nécessités additionnelles spécifiques qui peuvent être stipulées dans les spécifications ou indiquées sur les plans.