Luxalon®  Lames 84 R specification

PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS

# 1.1 INTRODUCTION

Fourniture et pose de lames 84 R fabriquées par Hunter Douglas Produits Architecturaux.

# 1.2 DESCRIPTION DE SYSTÈME

Ce système se compose de lames à bords arrondis fixées à un système de suspension permettant le démontage manuel de chaque lame.

Joint ouvert ou fermé par l’utilisation de profils intermédiaires.

PARTIE 2: PRODUIT

Plafond de _________ m² de lames type  84 R, joint ouvert de 16 mm, composé de :

2.1 LAMES

Lames de 84 mm de large et 16 mm de profondeur, à partir de feuillard d’aluminium pré-peint, laqué au four, de 0,5 mm d’épaisseur ; Lames pleines ou perforées avec ou sans non tissé acoustique.

# Profils intermédiaires :

- Profil intermédiaire aluminium, épaisseur 0.3 mm, largeur 16 mm

- Profil intermédiaire aluminium perforé, épaisseur 0.3 mm, largeur 16 mm avec trous de 3 X 7mm pour plafond ventilant.

Les lames seront fabriquées en alliage pré-peint laqué au four type EN-AW  5050 ou similaire (normes EN 1396 ou ECCA).

Lames de longueur _________ (dimensions standards :   1000 - 6000 m/m ; 250- 1000 m/m et > 6000m/m : nous consulter).

Les lames peuvent être raccordées au moyen d’éclisses.

Les profiles intermédiaires seront fabriqués en alliage prépeint, laqué au four, type EN-AW  5050 ou similaire (normes EN 1396 ou ECCA).

Profils intermédiaires s’insérant aisément dans le joint ouvert sans outillage additionnel.

# 2.2 SUSPENTES

Les rangées de porte-lames (acier 0.5 ou alu 0.95) seront installées à _________ d’axe en axe, au moyen de suspensions réglables à une distance de _________ d’axe en axe. Les porteurs peuvent être raccordés au moyen d’éclisses. Ils comportent des découpes embouties pour le clippage des lames au module standard de 100 mm (porteurs non standards disponibles pour des modules entre 90 et 150mm).

PARTIE 3: INFORMATIONS ADDITIONNELLES

# 3.1 PROFILÉS DE RIVES

- Coulisse J16, 28.6 X 16 X 20 mm, épaisseur 0.35 mm,

- Cornière en L, 29,2 X 19,4 mm, aluminium 0,5 mm,

- Cornière en L, 45 X 18,5 mm, acier 0,8 mm,

- Cornière en W, 45 X 21 X 21 X 18,5 , acier 0,8 mm

# 3.2 PERFORATIONS

Le fabricant fournira les lames type 84 R avec les perforations suivantes :

- Ø 1,0 mm  Δ 2 mm ouverture 23 %

- Ø 2,0 mm  Δ 5 mm ouverture 16 %

Les lames auront un encadrement nominal en plein sur les côtés longitudinaux de façon à assurer un maximum de planéité et de stabilité :

- 7 mm pour les lames 84 R perforées Ø 1 mm

- 6 mm pour les lames 84 R perforée Ø 2 mm

# 3.3 ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira les lames avec un non tissé acoustique d’une épaisseur de 0,2 mm collé en usine à l’intérieur des panneaux ou l’installateur disposera des matelas de laine minérale ensachée.

# 3.4 PEINTURE

Coloris au choix de l’architecte dans la gamme standard des coloris Hunter Douglas pour les lames type Luxalon® 84 R code n° _________. Un coloris spécial pourra être exécuté après étude. Le revêtement consistera en une peinture polyester résistante et durable d’une épaisseur minimale de 20 microns appliquée par un procédé de laquage au four en continu garantissant une épaisseur uniforme et une totale adhésion.

# 3.5 INSTALLATION

Les plafonds seront installés selon les normes et règles locales et les recommandations

du fabricant.