LUXALON® GEBOGENE 300C DECKE SPEZIFIKATION 

TEIL 1: ALLGEMEIN 

1.1 EINLEITUNG

Liefern und Verlegen einer Luxalon® 300C Decke wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Deckensystem aus gebogenen Paneelen montiert auf einem verstellbaren Tragesystem, wobei alle Paneele einzeln mittels eines speziellen Werkzeugs entfernt werden können. Alle Paneele können abklappbar angebracht werden.

TEIL 2: PRODUKT

_________m² Luxalon® gebogene 300C Decke bestehend aus:

2.1 PANEELE

Die Paneelen werden im Rollformverfahren aus 0,7 mm vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband oder 0,6 mm einbrennlackiertem, verzinktem Stahl gefertigt, glatt oder perforiert, auf Wunsch mit Akustikvlies-Kaschierung. Zur besseren Steifigkeit sind beide Paneel-Stirnseiten 29 mm aufgekantet. Die 300 mm breiten Paneelen mit 5 mm gefasten Längsseiten werden dicht aneinander gestoßen und bilden so eine optisch geschlossene Decke. 

Die Paneelen werden konkav/konvex gebogen mit gerade auslaufenden Paneelenden von ca. 200 mm. Bei gleichem Paneeltyp kann die gebogene Paneeldecke mit einer gerade verlegten Paneeldecke in Längsrichtung verbunden werden. 

Die Paneelen sind aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminium, Legierung EN-AW 3005 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA Standard). Alle Paneelen werden exakt nach den Radien und Maßen in den Ausbauzeichnungen gefertigt. (Der Hersteller liefert Paneelen mit einem Radius von mindestens 1.000 mm und einer Länge von 1.000- 6.000 mm, Paneellängen von 250-1.000 mm und über 6.000 mm auf Anfrage.) 

Die Paneelen werden fest miteinander verbunden und in Bereichen, wo vier (oder am Rand zwei) Paneelen aufeinander treffen mit Hilfe von Paneelendverbindern korrekt positioniert. Das einfache Entfernen der Paneelen ist dadurch weiterhin gegeben, außerdem können bei Bedarf abklappbare Paneelen in die Decke integriert werden.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 1,0 mm Stahl/0,95 mm Aluminium werden in parallelen Reihen mit einem Abstand von _________ mm durch Noniusabhänger an der Rohdecke befestigt. Die Abhängepunkte haben einen maximalen Abstand von ____________ mm. Tragschienen werden mit Tragschienenverbinder verlängert. Auf Wunsch fixieren integrierte Sicherungsclipse die Paneelen zusätzlich an der Tragschiene.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN 

3.1 RANDABSCHLUSSPROFILE

Kundenspezifische Lösung, nicht von Luxalon® vorgegeben.

3.2 PERFORATIONEN

Der Hersteller liefert alle Paneele 300C mit folgenden Perforationen:

- Ø 1,5 mm, Δ 3 mm, freie Fläche 23%

- Ø 2,0 mm, Δ 5 mm, freie Fläche 15%

Die perforierten Paneele haben an den Längsseiten einen 8,5 mm breiten, nicht perforierten Rand, der eine hohe Steifigkeit und eine ebene Paneelfläche gewährleistet.

3.3 AKUSTIK

Akustikvlies mit einer Dicke von 0,2 mm ist ab Werk innen auf den Paneelen aufgebracht. Alternativ kann das Montageunternehmen die Paneele mit gleichwertigen Mineralwollmatten hinterlegen.

3.4 BESCHICHTUNG

Der Architekt wählt die Standardfarbe Code-Nr. _________ der Luxalon® Farbpalette für Paneelen 300C oder eine Sonderfarbe. 

Die Beschichtung besteht aus einem äußerst haltbaren und widerstandsfähigen Polyesterpulverlack, der 2-lagig mit einer Schichtdicke von 20 μ im Coilcoating-Verfahren aufgetragen wird. Einheitliche Beschichtung und absolute Haftung sind garantiert.

3.5 MONTAGE

Materialien in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.