SYSTEMSPEZIFIKATIONEN FÜR DECKEN MIT EINGELEGTEN STRECKMETALLKASSETTEN 

TEIL 1. ALLGEMEIN 

1.1 EINLEITUNG

Liefern und Verlegen einer Luxalon® Streckmetalldecke mit eingelegten Kassetten wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das System besteht aus Metallkassetten, die in ein 15 mm, 24 mm T-Schienensystem oder ein 50mm oder 100mm Bandrastersystem eingelegt werden.

TEIL 2. PRODUKT 

2.1 STRECKMETALLKASSETTEN

________m2 Luxalon® Streckmetalldecke mit eingelegten Kassetten bestehend aus: 

An den Seiten quadratisch aufgekantete Kassetten 585x585 mm (T15), 575x575 mm (T24), beide Modul 600 x 600 oder 595 x 595 mm (Bandraster 50) mit Modul 625 x 625 oder 900 x 900 mm (Bandraster 100) mit Modul 920 x 920 aus 1,0 mm Stahl oder Aluminium. Die an den Seiten quadratisch aufgekanteten Kassetten sind 10 mm oder 15 mm in der T-Schiene versenkt oder schließen mit der T-Schiene/dem Bandraster bündig ab.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Bestehend aus vorgestanzten T-Schienen, die mittels passenden Querschienen zu einem Raster zusammengefügt werden. 

Oder 

Bestehend aus Bandrasterabschnitten, die mittels passenden Bandrasterprofilen zu einem Raster zusammengefügt werden. 

Der Maximalabstand der Abhängepunkte für die Hautpschiene beträgt 1200 mm. Hautpschienen und Querschienen sind mit einer weißen Standard-Einbrennlackierung versehen. Zu den Kassetten passende Farben auf Anfrage.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN 

3.1 RANDABSCHLUSSPROFILE

- L-Randwinkel 25 x 25 mm, aus 1,5 mm Stahl

- W-Randwinkel 25 x 25 x 8 mm, aus 1,5 Stahl

- F-Randwinkel 35 x 40 mm, aus 1,5 Stahl

- W-Randwinkel angewinkelt, 40 x 30 mm(12° Winkel), aus 1,5 Stahl

3.2 MASCHENTYPEN

Alle Streckmetallkassetten werden mit den folgenden Maschentypen aus Aluminium oder Stahl geliefert:

- LD6, freier Bereich 23 %

- LS6, freier Bereich 38 %

- LS8, freier Bereich 62 %

- LS10, freier Bereich 68 %

- LS12, freier Bereich 72 %

- LS 16, freier Bereich 66 %

3.3 AKUSTIK

Es werden Akustikmatten in weiß/schwarz mitgeliefert, die oben auf die Streckmetallkassetten aufgelegt werden können, mit einer Dicke von ___mm, Dichte ____kg/m3 und in einer Größe, mit der die Kassette komplett ausgefüllt wird.

3.4 BESCHICHTUNG

Der Architekt wählt eine Farbe aus dem RAL-Farbsortiment für Luxalon® Streckmetallkassetten RAL-Code Nr._______, oder es wird eine Sonderfarbe angefertigt. 

Die Beschichtung ist eine haltbare und widerstandsfähige Polyester-Pulverbeschichtung, die im Galvanisierungsverfahren auf den Stahl oder das Aluminium aufgebracht, phosphatiert und chemisch behandelt wird gemäß hoher industrieller Standards (DIN 1541/ TAIM Standards).

3.5 MONTAGE

Materialien in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.

3.6 ALTERNATIVMATERIALIEN

Das Montageunternehmen, das andere Vorschläge als das Luxalon® Streckmetalldeckensystem unterbreiten möchte, muss mindestens 10 Tage vor Verstreichen der Bietefrist dem Architekten eine komplette Beschreibung des gesamten Systemkonzepts und entsprechende Leistungsdaten zur Verfügung stellen. Zusätzlich eine Liste ähnlicher Installationen, die mit dem Alternativmaterial ausgeführt wurden. Bei Genehmigung der Alternativ-Materialien ist ein Anhang zur Ausschreibung erforderlich, in dem die Alternativ-Materialien aufgeführt sind.