PLAFONDSYSTEEM MET STREKMETAAL INLEGTEGELS

DEEL 1. ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Luxalon® strekmetaal tegelplafondsysteem, gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products, leveren en bevestigen.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit metalen tegels die in een 15 mm, 24 mm gesleufd T-stangsysteem of 50 mm of 100 mm bandrastersysteem worden gelegd.

DEEL 2. PRODUCT

2.1 STREKMETAAL TEGELS

________m2 Luxalon® plafond met strekmetaal inlegtegels bestaat uit:

Tegels met haakse randen met afmetingen 585x585 mm (T15), 575x575 mm (T24) beide module 600 x 600 of 595 x 595 mm (bandraster 50) met module 625 x 625 of 900 x 900 mm (bandraster 100) met module 920 x 920 gemaakt uit 1,0 mm dik staal of aluminium. De tegels met haakse randen worden 10 mm of 15 mm verzonken onder het niveau van de T-stang geplaatst, of komen gelijk met de T-stang/bandraster.

2.2 AFHANGING

Bestaat uit voorgestanste T-hoofdstukken, die in een raster zijn geplaatst door T-kruisstukken aan te brengen; ze zijn afgestemd op de maat van de gekozen tegels.

of

Bestaat uit bandraster-hoofdstukken, die in een raster zijn geplaatst door bandraster kruisprofielen aan te brengen; ze zijn afgestemd op de maat van de gekozen tegels.

De maximale afstand tussen de bevestigingspunten voor hangers op de hoofd-T bedraagt 1200 mm. T-hoofdstukken en T-kruisstukken zijn standaard wit geëmailleerd. Op de tegels afgestemde kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 KANTLIJSTEN

- L-profiel 25 x 25 mm gemaakt uit 1,5 mm dik staal

- W-profiel 25 x 25 x 8 mm gemaakt uit 1,5 mm dik staal

- F-profiel, 35 x 40 mm, gemaakt uit 1,5 mm dik staal

- L-hoekprofiel, 40 x 30 mm (hoek 12°), gemaakt uit 1.5 mm dik staal

3.2 MAASTYPES

De fabrikant levert alle strekmetaal inlegtegels met volgende aluminium of stalen maastypes:

- LD6, open gedeelte 23 %

- LS6, open gedeelte 38 %

- LS8, open gedeelte 62 %

- LS10, open gedeelte 68 %

- LS12, open gedeelte 72 %

- LS 16, open gedeelte 66 %

3.3 AKOESTISCH

De fabrikant levert akoestische panelen zwart/wit, die bovenop de strekmetaal tegels worden geplaatst, dikte___mm densiteit____kg/m3 en in een dusdanige afmeting, dat de tegel volledig wordt gevuld.

3.4 COATING

De architect kiest een kleur uit het RAL-kleurengamma voor Luxalon® strekmetaal tegels RAL-code nr._______of een speciale kleur wordt gemaakt.

De coating bestaat uit een stevige en duurzame polyester poedercoating, die elektrostatisch wordt aangebracht op het elektrisch gegalvaniseerd staal of aluminium, gefosfateerd en chemisch behandeld overeenkomstig strenge industriële normen (DIN 1541 / TAIM standaards).

3.5 INSTALLATIE

Alle materialen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften, regels en aanbevelingen van de fabrikant, inclusief specifieke bijkomende vereisten vermeld in de specificaties of in de tekeningen.

3.6 VERVANGINGEN

Plafondinstallateurs die offertes wensen in te dienen voor andere systemen dan het Luxalon® strekmetaal plafondsysteem, moeten minstens 10 dagen voor de offertedatum aan de architect een volledige beschrijving overhandigen van het totale systeemconcept, alsook informatie over de performantietests die als systeem werden uitgevoerd. Bovendien moet een lijst van gelijkaardige installaties met de voorgestelde vervanging worden ingesloten. Als goedkeuring wordt verleend, wordt een addendum uitgegeven waarin het goedgekeurde systeem zoals hierin bepaald, wordt vermeld.