## PARTE 1: GENERAL

  - INTRODUCCIÓN

Suministro e instalación del sistema lineal HeartFelt® fabricado por Hunter Douglas Architectural.

  - DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en una lama lineal en forma rectangular, fijada a un soporte ajustable que permite la desinstalación del panel manualmente. Es un sistema abierto con una entrecalle entre los paneles.

## PARTE 2: PRODUCTO

_________m2 Techo Lineal HeartFelt®, presentando una entrecalle* y consistente en:

*anchos desde 10 hasta 160 mm, en incrementos de 10 mm.

  - PANELES

- Panel 40HL55, tamaño 40x55 mm (axh)

- Panel 40HL80, tamaño 40x80 mm (axh)

- Panel 40H105, tamaño 10x105 mm (axh)

Los paneles son fabricados a partir de un fieltro de polyester de 2 mm. de espesor.

Los paneles tienen lados cuadrados y unas pestañas en la parte superior que están dobladas hacia el interior. La longitud de los paneles es de _________mm (posibilidad de fabricar de 800-4500 mm y de >4500 mm bajo petición). Los paneles se empalman mediante piezas de unión.

  - SUSPENSIÓN

Los soportes en aluminio de 0.95mm deben ser instalados cada ________mm. por medio de suspensiones distanciadas _______ mm. Los soportes estándares están disponibles en una terminación transparente (7178) o negro (1863). Los soportes se empalman mediante piezas de unión. Los soportes disponen de unos dientes para sustentar el panel en módulos que van de 50 hasta 200mm. Los módulos varían en pasos de 10 mm.

## PARTE 3: ESPECIFICACIONES ADICIONALES

  - ACÚSTICA

El panel HeartFelt® contiene propiedades acústicas inherentes. El instalador podrá colocar aislamiento acústico de fibra mineral en la parte superior de los paneles.

  - COLORES

El arquitecto podrá hacer una selección del color de la carta de colores de Hunter Douglas para el panel HeartFelt® con código no.____.

  - INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.