## PARTE 1: Sistema Lineal en Madera Maciza

  - INTRODUCCIÓN

Suministro e instalación del sistema lineal en madera maciza fabricado por Hunter Douglas Architectural.

  - DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en una lama lineal en forma rectangular fijadas a un sistema de suspensión que permite un 50% de los paneles sean desmontables. El sistema ofrece la posibilidad de juntas abiertas o cerradas entre los paneles. El sistema lineal abierto puede ser cerrado mediante un fieltro textil y acústico. Se puede combinar diferentes anchos de panel en un techo.

## PARTE 2: PRODUCTO

_________m2 de Falso Techo Lineal en Madera Maciza fabricado por Hunter Douglas, presentando una entrecalle de 19 mm o junta cerrada y consistente en:

  - PANELES

Falso Techo Lineal Abierto/Cerrado en Madera Maciza fabricado de Hunter Douglas, cantos rectos, especie [ ], barnizado natural o teñido a las tres caras. Dimensiones: 15mm espesor, 92mm ancho con 19mm entrecalle.

  - SUSPENSIÓN

El sistema de suspensión de Hunter Douglas consiste en perfiles de acero galvanizados en forma de T, distanciados 600 mm. El perfil T debe estar retrasado para insertar los clips, distanciados 111 mm. El perfil se suspende mediante varillas distanciadas 1200 mm. El voladizo no debe superar los 100 mm. tanto para las lamas como los perfiles.

## PARTE 3: ESPECIFICACIONES ADICIONALES

3.1 PERFILES PERIMETRALES

Podemos usar un perímetro de madera en forma de L, 28mm x 28mm, pintado en negro. Los paneles deben de instalarse con un espacio de 10 mm. con la pared.

3.2 ACÚSTICA

Opcionalmente, se puede suministrar tiras acústicas de fieltro, de espesor 0,3 mm., color negro estándar, preinstaladas en la parte posterior de la lama.

  - TERMINACIÓN

Se aplica un barniz transparente resistente a los UV en los 3 lados. Opcionalmente se pueden teñir esos 3 lados en un color elegido por el cliente.

  - PROTECCIÓN AL FUEGO

Opcionalmente se puede dar un tratamiento ignífugo en las lamas, con una clasificación mínima de [  ].

  - INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.

Instalación de servicios: La apertura de huecos para luminarias, aspersores, detectores de humo, etc. deben de realizarse en la obra. Debe de reforzarse el sistema en estas zonas.