SISTEMA DE TECHO DE BANDEJAS LUXALON® LAY-ON ESPECIFICACIONES


PARTE 1: GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de falso techo de bandejas Lay-on de Luxalon® están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en bandejas metálicas instaladas en un sistema de perfiles vistos T de 15 ó 24mm


PARTE 2: PRODUCTO

2.1 BANDEJAS ESTÁNDAR

________m2 falso techo metálico Luxalon®, sistema Lay-on, consistente en:

Bandejas fabricadas en aluminio o acero de 0,5 ó 0,6mm de espesor, con cantos rectos de 591x591mm (para modulación 600x600).Las bandejas estándar Lay-on van apoyadas sobre la propia perfilería en T.


2.2 SUSPENSIÓN

Consiste en perfiles vistos primarios y secundarios en T, formando retículas según la modulación escogida.
La distancia máxima para los puntos de fijación de la T principal es de 1200 mm. Los perfiles vistos en T primarios y secundarios vendrán esmaltados en color blanco o aluminio.


PARTE 3: ESPECIFICACIONES

3.1 PERFIL DE REMATE

- Perfil en L de 29.2x19.4mm fabricado en aluminio de 1,5mm de espesor.

- Perfil en L de 45x18.5mm fabricado en aluminio o acero de 0,8mm de espesor.

- Perfil en W de 45x21x21x18.5mm fabricado en aluminio o acero de 0,8mm de espesor.

3.2 PERFORACIONES

Las bandejas serán suministradas con la perforación estándar nº_____ y cenefa perimetral de 10mm en los cuatro lados.
Las perforaciones tendrán un orificio de ______mm de diámetro, que representa el  _____% de superficie perforada.


3.3 ACÚSTICA

Las bandejas estándar se pueden suministran con velo acústico termoadherido de 0,2mm de espesor


3.4 PINTURA

El arquitecto seleccionará el color dentro de la gama de colores para bandejas estándar Luxalon® de Hunter Douglas. Color número _______.

El acabado será de poliéster en polvo de 60 micras de espesor, aplicado electrostáticamente al acero electro-galvanizado, fosfatado y tratado químicamente según las exigencias de la normativa vigente (normativas DIN 1541/ TAIM).


3.5 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante, incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.

SISTEMA DE TECHO DE BANDEJAS LUXALON® LAY-IN ESPECIFICACIONES

PARTE 1: GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de techos de bandejas Lay-in de Luxalon® y sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en bandejas metálicas incorporadas a un sistema de perfiles vistos en T de 15, 24 ó 26 mm.


PARTE 2: PRODUCTO

2.1 BANDEJAS ESTÁNDAR

________m2 falso techo de bandejas Luxalon® modelo Lay-in, consistente en:

Bandejas fabricadas en acero de 0,5 mm de espesor con cantos rectos de 591x591 mm (para modulación 600x600) ó 616x616 mm (para modulación 625x625).
Las bandejas estándar Lay-in se instalarán con perfilería en T, dando lugar a una profundidad de 16 mm. entre la bandeja y la perfilería.

2.2 SUSPENSIÓN

Consiste en perfiles vistos primarios y secundarios en T, formando retículas según la modulación escogida.
La distancia máxima para los puntos de fijación de la T principal es de 1200 mm. Los perfiles vistos en T primarios y secundarios vendrán esmaltados en color blanco.


PARTE 3: ESPECIFICACIONES

3.1 PERFIL DE REMATE

- Perfil en L de 29.2x19.4mm fabricado en aluminio de 1,5mm de espesor.

- Perfil en L de 45x18.5mm fabricado en aluminio o acero de 0,8mm de espesor.

- Perfil en W de 45x21x21x18.5mm fabricado en aluminio o acero de 0,8mm de espesor.

3.2 PERFORACIONES

Las bandejas serán suministradas con la perforación estándar nº_____ con una cenefa perimetral de 10 mm. en los cuatro lados.
Las perforaciones tendrán un agujero de ______mm. de diámetro, que representa _____% de superficie perforada.


3.3 ACÚSTICA

Las bandejas estándar se suministran con velo acústico pegado de 0,2 mm. de espesor o fibra mineral de _____mm. de espesor y una densidad de _____kg/m3.


3.4 PINTURA

El arquitecto seleccionará el color dentro de la gama de colores para bandejas estándar Luxalon® de Hunter Douglas. Color número _______.

El acabado será de poliéster en polvo de 60 micras de espesor, aplicado electrostáticamente al acero electro-galvanizado, fosfatado y tratado químicamente según las exigencias de la normativa vigente (normativas DIN 1541/ TAIM).


3.5 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante, incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.