ESPECIFICACIÓN DEL FALSO TECHO DE PANELES CURVOS LUXALON® 300C

PARTE 1: GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN  DEL SISTEMA

El sistema consiste en paneles lineales curvos clipados a un sistema de suspensión regulable el cual permite desmontar los paneles individualmente utilizando una herramienta de desmontaje.

PART E 2: PRODUCTO

_________m² de Falso Techo de paneles curvos Luxalon® 300C consistente en:

2.1 PANELES

Los paneles son de aluminio, de 300mm de ancho, espesor 0,7mm y 29mm de altura o de acero de espesor 0,6mm. Los paneles tienen un bisel de 5mm en los lados largos teniendo el falso techo en su conjunto conforma un sistema cerrado.

Los paneles presentan acabado liso o perforado, pudiendo llevar un velo acústico termoadherido en la cara oculta.

Los paneles se fabricarán a partir de aluminio prelacado al horno, de aleación EN-AW 3005 o equivalente (de conformidad con las normas EN 1396 y ECCA). Los paneles tendrán una longitud de _________ mm (disponibilidad de fabricar entre 1000-6000mm y entre 250-1000mm y >6.000mm bajo consulta). Los paneles se unen en la dirección longitudinal mediante piezas de empalme de panel.

Los paneles curvos cóncavos o convexos tienen los extremos rectos de largo mínimo 200mm.

Los paneles serán fabricados en largos y radios exactos indicados  en los dibujos que se faciliten a Hunter Douglas (radio mínimo: 1000mm, largos a medida de 1000 a 6000mm, y bajo pedido, largos de 250 a 1000mm y > 6000mm).

 Mediante las piezas conectoras los panels se unen rígidamernte y quedan correctamente posicionados colocando dicha pieza en la junta de 4 paneles (o 2 lateralmente). Esta pieza permite el desmontaje y da la posilbilidad de abatir los paneles.

2.2 SUSPENSION

Los perfiles de soporte de aluminio de 0,95mm o acero de 1mm deben ser instalados a una distancia de _________ entre ejes mediante suspensiones ajustables de una fuerza y rigidez adecuada para proporcionar la resistencia a la presión/succión, a una distancia de_________ entre ejes. Los perfiles soporte deben estar unidos mediante piezas de empalme de soporte. Los soportes vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles con módulo 300mm.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES ADICIONALES

3.1 PERFILES PERIMETRALES

Soluciones a medida para cada proyecto. No suministrado por Hunter Douglas.

3.2 PERFORACIONES

El panel 300C puede presentar los siguientes tipos de perforaciones:

- Ø 1.5mm, superficie perforada 23%

- Ø 2.0mm, superficie perforada 15%

Los paneles perforados tienen una cenefa de 8.5mm en el lado largo del panel  para asegurar la estabilidad y rigidez del panel.

3.3 ACUSTICIDAD

Los paneles perforados pueden presentar un velo acústico termoadherido en la cara oculta de espesor 0.2mm.

3.2 PINTURA

El arquitecto seleccionará el color dentro de la carta de colores para techos 300C Luxalon® de Hunter Douglas, color número _________

La dureza y durabilidad del acabado se garantiza con poliéster de 20micras de espesor nominal, aplicado en un proceso continuo para asegurar la uniformidad del espesor.

3.3 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.