ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE FALSO TECHO EXTERIOR 70U DE LUXALON® 


PARTE 1: GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN

# Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en paneles lineales con cantos rectos clipados a un sistema de suspensión regulable el cual permite desmontar los paneles individualmente sin necesidad de herramientas. El sistema es abierto y presenta una entrecalle entre los paneles.

PARTE 2: PRODUCTO

_________m2 de Falso Techo Lineal 70U de Luxalon® con entrecalle de 30mm consistente en:

2.1 PANELES

# Paneles de 70mm de ancho y 25mm de alto, perfilados a partir de bandas de aluminio o acero lacadas al horno de 0,8mm de espesor. Opcionalmente, para mejorar el comportamiento acústico, se puede colocar una manta de fibra mineral sobre los paneles.

# Los paneles de aluminio se fabrican a partir de aluminio prelacado al horno, aleación EN-AW-3005 ó equivalente (según EN 1396 y la normativa ECCA).

# Los paneles tienen una longitud de ______mm (disponibilidad de fabricar paneles de 1000 a 6000mm, entre 250 y1000mm y >6000mm bajo consulta).

Los paneles pueden unirse longitudinalmente mediante piezas de unión.

2.2 SUSPENSIÓN

# Los perfiles soporte de Fe de 1,0mm o Al de 0,95mm deben ser instalados a una distancia de ______ mm entre ejes, mediante suspensiones ajustables de una fuerza y rigidez adecuada para proporcionar la resistencia requerida a los impactos, colocadas éstas a una distancia de _________mm entre ejes. Los perfiles soporte se deben unir mediante las piezas de empalme de soporte. Los soportes vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles con módulo 100mm.

# Los clips de fijación están hechos en aluminio lacado al horno y se clipan en el soporte entre los paneles para afianzar los mismos.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES ADICIONALES

3.1 PERFILES DE REMATE

# Perfil en L, de 45x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en L, de 45x32,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en W, de 45x21x21x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# 3.2 PINTURA

# El Falso Techo Luxalon® 70U está disponible en color blanco. Para otros colores, consultar disponibilidad.

# La dureza y durabilidad del acabado se garantiza con poliéster de 20 micras de espesor nominal, aplicado en un proceso continuo para asegurar la estabilidad del color y la total adherencia. Los paneles de aluminio se fabrican con acabado Luxacote® para garantizar la total adhesión y excelente resistencia a la intemperie.

3.3 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante, incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.