REJILLA UNIGRID LUXALON® DE HUNTER DOUGLAS

ESPECIFICACIONES

PARTE 1: GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos de Rejilla Unigrid están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste de bandejas de rejilla de 600x600 ó 600x1200mm.

El módulo de la retícula será de _________ x _________ mm.
La altura de la retícula será de __________________ mm.
El tipo de rejilla puede ser:
-Wave
-Focal
-Crête
-Piquée (perforado)

PARTE 2: PRODUCTO 

2.1 PANELES

________m2 de Falso Techo de Rejilla Unigrid de Luxalon® fabricado a partir de bandas de aluminio prepintado y esmaltado al horno, aleación HD5050 o equivalente (según normativas EN 1396 y ECCA) con un espesor de 0,6mm.

2.2 SUSPENSIÓN

Las parrillas se sustentan con perfilería estándar en T existiendo tres tipos diferentes de acabado:

- T24 sistema lay on, apoyada
- T24 sistema lay in, tegular
- T24 oculta

PARTE 3: ESPECIFICACIONES ADICIONALES

3.1 PINTURA

El arquitecto seleccionará el color dentro de la gama de colores de Hunter Douglas para Techo Unigrid Luxalon®, color número ______.

El acabado consiste en dos resistentes y duraderas capas de poliéster de 20 micras de espesor aplicadas de forma continua sobre bobinas de fleje, asegurando de este modo un acabado uniforme con total adhesión.

3.2 INSTALACIÓN

Todos los materiales se instalarán en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones realizadas por el fabricante.