ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE FALSO TECHO 75/150/225C DE LUXALON®

PARTE 1: GENERAL


1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.


1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
 
El sistema consiste en paneles lineales clipados a un sistema de suspensión regulable que permite desmontar los paneles individualmente utilizando una herramienta de desmontaje. Los paneles de distintos anchos pueden combinarse en un mismo techo.

PARTE 2: PRODUCTO

_________m2 falso techo cerrado Luxalon® 75/150/225C consistente en:

2.1 PANELES

- 75C, medidas 75 x 15,5mm, fabricados a partir de aluminio de 0,5mm de espesor

- 150C, medidas 150 x 15,5mm fabricados a partir de aluminio de 0,6mm de espesor

- 225C, medidas 225 x 15,5mm,  fabricados a partir de aluminio de 0,6mm de espesor

Paneles fabricados a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de aleación HD-5050 ó equivalente (según EN 1396 y la normativa ECCA).

Los paneles irán fijados mediante clisado al perfil soporte según las recomendaciones del fabricante. Las uniones a testa entre paneles se realizarán mediante piezas de unión. La longitud máxima de los paneles será de 6000mm


2.2 SUSPENSIÓN

El sistema consiste en perfiles alineados de Fe de 0,6 o Al de 0,95mm separados una distancia de ______mm a ejes, fijados a la estructura superior por medio de varillas de ______mm con una separación máxima entre fijaciones de ________mm.

Los soportes son de 5000mm de longitud máxima unidos mediante piezas de unión de soporte.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES

3.1 PERFIL DE REMATE

* Perfil en U, de 28,6x19x20mm, fabricado en aluminio de 0,35mm de espesor.
* Perfil en L, de 29,2x19,4mm, fabricado en aluminio de 0,5mm de espesor.
* Perfil en L, de 45x18,5mm, fabricado en acero de 0,8mm de espesor.
* Perfil en W, de 45x21x21x18,5mm, fabricado en acero de 0,8mm de espesor.

3.2 PERFORACIONES

Los paneles pueden ser fabricados con los siguientes tipos de perforaciones.

* 75C: ø1.0mm, superficie perforada: 23%
* 150C: ø2.0mm (*) superficie perforada: 16%
* 225C: ø1.5mm. superficie perforada: 23%
* 225C: ø2.0mm (*) superficie perforada: 16%

(*) ø2 mm. La dirección de perforación del 150C y 225C es diferente.


Los paneles perforados 150C y 225C tienen una cenefa longitudinal de 9 mm en ambos lados para garantizar máxima planeidad y estabilidad. Para los paneles 75C, la cenefa longitudinal es de 3mm.

3.3 ACÚSTICA

Los paneles podrán suministrarse con un velo acústico termoadherido o bien el instalador podrá colocar aislamiento acústico de fibra mineral en la parte posterior de los paneles.


3.4 PINTURA

El arquitecto seleccionará el color dentro de la carta de colores para techos de interior Luxalon® de Hunter Douglas. Color número _________

El acabado consistirá en dos capas de poliéster de 20 micras de espesor aplicado con un proceso continuo para garantizar la continuidad del espesor y total adherencia.


3.5 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante, incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.