ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE FALSO TECHO DE BANDEJAS TEGULARES LUXALON® DE MALLA ESTIRADA

PARTE 1: GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consta de bandejas de malla estirada y un sistema de perfilería estándar T15 ó T24mm.

PARTE 2. PRODUCTO

2.1 BANDEJAS DE MALLA ESTIRADA

________ m² de Falso Techo de malla estirada Luxalon® consistente en:

Las bandejas tienen una dimensión de 585x585mm (para perfilería T15), 575x575mm (para perfileríaT24) siendo ambos módulos de 600x600mm. El sistema de montaje de las bandejas puede ser tegular, con caídas de 10 ó 15mm o enrasado.

2.2 SUSPENSIÓN

El sistema de suspensión se realiza mediante un entramado de primarios y secundarios con perfiles T15 ó T24mm sobre los que se colocan las bandejas o

La distancia máxima de los puntos de cuelgue de los soportes es de 1.200mm. Esta perfilería presenta el mismo acabado que las bandejas.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES ADICIONALES

3.1 PERFILES DE REMATE

- Perfil en L de 25x25mm fabricado en acero de 1,5mm de espesor

- Perfil en W de 25x25x8mm fabricado en acero de 1,5mm

- Perfil en F de 35x40mm fabricado en acero de 1,5mm

- Perfil en L angulado de 40x30mm (ángulo de 12º) fabricado en acero de 1,5mm de espesor

3.2 TIPOS DE MALLA

El material presenta los siguientes tipos de malla estándar, fabricados en acero o aluminio

- LD6, acero, área abierta 23% , espesor 1,7mm

- LS6, acero,  área abierta 38 %,  espesor 1,7mm

- LS8, acero o aluminio, área abierta 62 %, espesor 1,9mm

- LS10, acero, área abierta 68 % espesor 2mm

- LS12, acero o aluminio, área abierta 72 % espesor 2mm

- LS16, acero, área abierta 66% espesor 2mm

3.3 ACÚSTICA

Se pueden suministrar mantas acústicas blancas/negras para colocar en las bandejas de malla estirada, con un espesor de _____ mm, una densidad de _____ kg/m3.

3.4 RECUBRIMIENTO

Las bandejas de malla estirada Luxalon® están disponibles en los colores de la carta RAL y NCS, incluido el acabado en cromo.

El recubrimiento consiste en un acabado de pintura en polvo de poliéster resistente y duradero aplicado electroestáticamente en acero o aluminio electro-galvanizado, fosfatizado o tratado químicamente de conformidad con las normas del sector (normas DIN 1541/ TAIM).

3.5 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.