LUXALON® GEBOGENES PANEEL 84R DECKE

TEIL 1: ALLGEMEIN

1.1 EINLEITUNG

Liefern und Verlegen einer Luxalon® 84R Decke wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das System besteht aus gebogenen Paneelen, befestigt an einem verstellbaren Tragesystem, wobei alle Paneele einzeln von Hand entfernt werden können. Es verfügt über offene Fugen zwischen den Paneelen, die optional mit einem versenkten Verbindungsprofil geschlossen werden können.

TEIL 2: PRODUKT

_________m² Luxalon® 84R Decke aus gebogenen Paneelen, 16mm Fugen, bestehend aus:

2.1 PANEELE

Paneele 84mm breit, 16mm tief, aus 0,5 mm dickem einbrennlackiertem Aluband, einfach/perforiert mit/ohne Akustikvlies.

VERBINDUNGSPROFILE

Versenktes Verbindungsprofil, 25mm breit, aus 0,3 mm Aluminium.

Konkav/konvex zu biegende Paneele mit einem festen Radius von ungefähr 325mm, mit speziellen geraden Enden mit einem maximalen geraden Abstand von ungefähr 130mm. 
Konkav/konvex zu biegende Paneele mit einem variablen Radius von mindestens 1250mm, ohne gerade Enden. 
Gebogene Paneeldecke optional verbunden mit und in Längsrichtung übergehend in identische, aber gerade Paneeldecke.

Paneele hergestellt aus einbrennlackierter Legierung HD 5050 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA). Alle gebogenen Paneelen haben exakt genau den Radius und die Längenmaße, wie in der Zeichnung angegeben (ab Werk fester Radius von 325 mm oder variabler Radius von mindestens 1250 mm, Längen 1000-6000 mm, > 6000 mm auf Anfrage).

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Trägerschienen parallel in Reihen aus 0,5 Fe/0,95 rollgebogenem Alu montiert bei _________ Mitte zu Mitte (maximal _________ mm) an festen Abhängungen im Abstand von _________, Mitte zu Mitte. Trägerschienen verbunden mit Tragschienenverbinder. Trägerschienen auf Wunsch mit integrierten Sicherungsclips zur Sicherung der Paneele.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN

3.1 RANDABSCHLÜSSE

Eigene Lösung, keine Luxalon®-Materialien.

3.2 PERFORATIONEN

Alle 84R Paneele werden folgendermaßen perforiert geliefert:

- Ø 1,0 mm, Δ 2 mm, offener Bereich 23%

- Ø 2,0 mm, Δ 5 mm, offener Bereich 15%

Perforierte Paneele haben einen nominalen nicht perforierten Rand von 6 oder 7 mm in Längsrichtung, um maximale Flachheit und Produktstabilität zu erzielen.

3.3 AKUSTIK

Akustikvlies mit einer Dicke von 0,2 mm ist ab Werk innen auf den Paneelen aufgebracht. Alternativ dazu kann der Installateur noch PE-verpackte Mineralwollepads anbringen.

3,4 BESCHICHTUNG

Der Architekt wird eine Farbe aus dem standardmäßigen Hunter Douglas Farbsortiment für Luxalon® 84R Paneele Code-Nr. _________ auswählen, oder es wird eine Sonderfarbe angefertigt.

Widerstandsfähiges und dauerhaftes Zweischichten-Polyester-Finish mit einer nominellen Dicke von 20 µ, im Coil-Coating-Verfahren einbrennlackiert. Einheitliche Beschichtung und absolute Haftung sind garantiert.

3.5 MONTAGE

Materialien in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.