TEIL 1. ALLGEMEINES 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage einer Luxalon® Klemmkassetten-Decke wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 SYSTEMBESCHREIBUNG

Das System besteht aus herausnehmbaren Kassetten mit Fase, die in einer verstellbaren Unterkonstruktion durch Klemmung gehalten werden.

TEIL 2. PRODUKT 

2.1 KASSETTEN

________m2 Luxalon® Klemmkassettendecke bestehend aus: 

___x___Kassetten aus 0,5 mm verzinktem Stahl oder 0,6 mm Aluminium 

___x___abklappbare Kassetten aus 0,6 mm verzinktem Stahl 

Zwei Aufkantungen der Kassetten weisen Klemmnocken und Eckausklinkungen auf, die eine sichere Positionierung und nachträgliche Demontage der Kassetten gewährleisten. Alle Kassetten sind mit einer 3 mm Fase versehen.

2.2 TRAGPROFILE

Tragprofile aus 0,5 mm verzinktem Stahl werden in Reihen mit einem Abstand von 1.200 mm durch Luxalon® Schnellabhänger oder Noniushänger mit einer Länge von -------- mm an der Rohdecke befestigt. Die Abhängepunkte haben einen maximalen Abstand von 1.250 mm. Die freien Enden der Tragprofile werden separat an der Wand befestigt, um Bewegungen zu verhindern.

2.3 KLEMMPROFILE

Luxalon® Klemmprofile werden durch Kreuzverbinder mit den Tragprofilen verbunden und dienen der Aufnahme der Klemmkassetten. Ihr Abstand wird durch die Kassettengröße bestimmt.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE AUSSCHREIBUNG

3.1 RANDABSCHLÜSSE

- L-Wandwinkel, 25 x 25 mm, aus 1,5 mm Aluminium

- W-Wandwinkel, 25 x 25 x 25 x 25 mm, aus 1,5 mm Aluminium

- F-Wandwinkel, 25 x 25 mm, aus 1,5 mm Aluminium

3.2 PERFORATIONEN

Der Hersteller liefert Kassetten mit Lochbild Nr. ________ mit einem umlaufenden, 10 mm breiten nicht perforierten Rand. Die Perforation hat einen Lochdurchmesser von ________ mm mit einem freien Querschnitt von ________ %. Andere Randgestaltungen auf Anfrage.

3.3 AKUSTIK

Der Hersteller liefert schwarze, in PE-Folie verpackte Mineralwolleinlagen mit einer Dicke von 8 mm und einem Gewicht von 45 kg/m³, die die Kassette vollflächig ausfüllen.

3.4 BESCHICHTUNG

Der Besteller wählt die Standardfarbe RAL ________ der Luxalon® Farbpalette für Kassettendecken oder eine Sonderfarbe. 

The coating will consist of a tough and durable polyester powdercoating finish in minimal thickness of 60 microns, electrostatically applied into electro-galvanised steel, phosphatised and chemically treated according to high industrial standards (DIN 1541/ TAIM standardsDie Beschichtung besteht aus einem äußerst haltbaren und widerstandsfähigen Polyesterpulverlack mit einer minimalen Schichtdicke von 60 µ, elektrostatisch aufgetragen auf elektrolytisch verzinktem Stahl, phosphatiert und chemisch behandelt gemäß höchsten technischen Standards (DIN 1541 / TAIM-Standards).

3.5 MONTAGE

Alle Materialien werden in genauer Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und den Montageanweisungen des Herstellers sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montiert.

3.6 ALTERNATIV-MATERIALIEN

Der Montageunternehmer wird alle Materialien, die er anstelle des kompletten Luxalon® Kassettendecken-Systems verwenden will, mindestens 10 Tage vor Verstreichen der Bietefrist dem Architekten zur Genehmigung vorlegen. Zusätzlich fügt er alle technischen Unterlagen und eine Referenzliste der Objekte bei, die mit den Alternativmaterialien ausgeführt wurden. Sollte eine Genehmigung der Alternativmaterialien erfolgen, ist ein Anhang zur Ausschreibung erforderlich, in dem die Alternativmaterialien detailliert aufgeführt sind.