LUXALON® PANEELDECKE 70U 

TEIL 1: ALLGEMEINES 

EINLEITUNG

Lieferung und Montage einer Luxalon® Paneeldecke wie von Hunter Douglas gefertigt.

SYSTEMBESCHREIBUNG

Das System besteht Paneelen mit rechtwinklig aufgestellten Längsseiten, die an einer verdeckten Unterkonstruktion befestigt werden. Jedes Paneel läßt sich einzeln von Hand entfernen. Zwischen den einzelnen Paneelen entstehen offene Fugen.

TEIL 2: PRODUKT

_________m2 Luxalon® Paneeldecke 70U, offene Fugenbreite 30 mm, bestehend aus:

PANEELEN

70 mm breit, 25 mm hoch, gerollformt aus 0,8 mm einbrennlackiertem Aluminium oder 0,8 mm einbrennlackiertem, elektrolytisch verzinktem Stahl, unperforiert. Zur besseren Schallabsorption können die Paneele mit Mineralwollmatten hinterlegt werden. 

Aluminiumpaneele aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband, Legierung EN-AW-3005 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA-Standard). Stahlpaneele aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Stahl. Die Paneele haben eine Länge von ________ mm (Der Hersteller liefert Paneellängen von 1.000-6.000 mm, Längen über 6.000 mm auf Anfrage). Die Paneele können mit Paneelverbindern in Längsrichtung verlängert werden.

UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 1,0 mm Stahl/0,95 mm Aluminium werden in  Abhänger, die(Reihen mit einem Abstand von ________ mm durch Luxalon entsprechend stark und steif sind, um auftreffenden Belastungen Widerstand zu leisten, an der Rohdecke befestigt. Die Abhängepunkte weisen einen Abstand von ________ mm auf. Die Tragschienen sind im Modul von 100 mm mit Ausstanzungen und Klemmzapfen zur Aufnahme der Paneele versehen und werden mit Tragschienenverbinder verbunden. 

Zur Sicherung der Paneele werden Arrektierklemmen aus einbrennlackiertem Aluminium eingesetzt, die jeweils zwischen die Paneele auf die Tragschienen geklemmt werden.

TEIL 3: ALLGEMEINES ZU LUXALON® PANEELDECKEN 

RANDABSCHLÜSSE

- L-Winkel, 29,2 x 19,4 mm, aus 0,5 mm Aluminium

- L-Winkel, 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl oder Aluminium

- W-Winkel, 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl oder Aluminium

AKUSTIK

Zur besseren Schallabsorption kann die Paneeldecke 70U mit Mineralwollmatten hinterlegt werden.

BESCHICHTUNG

Der Besteller wählt die Standardfarbe _______ der LUXALON® Farbpalette für Paneele 84B oder eine Sonderfarbe, die _______ entspricht. 

Die Beschichtung besteht aus einem äußerst haltbaren und widerstandsfähigem Polyesterpulverlack, der 2-lagig mit einer Schichtdicke von 20 µ im Coilcoating-Verfahren aufgetragen wird. 

Für die Anwendung in Außenbereichen und Schwimmbädern wird die spezielle Luxacote® Beschichtung empfohlen, einem Polyesterpulverlack, der 3-lagig mit einer Schichtdicke von 30 µ im Coilcoating-Verfahren aufgebracht wird. In diesem Verfahren sind die Vorbehandlung des Rohmaterials, die Grundierung, der Farbauftrag und die transparente Oberflächenversiegelung komplett integriert.

MONTAGE

Alle Materialien werden in genauer Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und den Montageanweisungen des Herstellers sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montiert.