LUXALON® PANEELDECKE 84R 

TEIL 1: ALLGEMEINES 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage einer Luxalon® Paneeldecke wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 SYSTEMBESCHREIBUNG

Das System besteht aus Paneelen mit abgerundeten Kanten, die an einer justierbaren Unterkonstruktion befestigt werden. Jedes Paneele lässt sich einzeln von Hand wieder entfernen. Die offenen Fugen zwischen den Paneelen können mit Füllprofilen geschlossen werden.

TEIL 2: PRODUKT

_________m2 Luxalon®Paneeldecke 84R mit 16 mm breiten, offenen Fugen, bestehend aus:

2.1 PANEELEN

Paneelen, 84 mm breit, 16 mm hoch, gerollformt aus 0,5 mm Alumi-niumband, glatt / perforiert , mit / ohne Akustikvlies-Kaschierung.

FÜLLPROFILEN

- Füllprofile, 16 mm breit, aus 0,3 mm Aluminium

- Lüftungsprofile, 16 mm breit, mit 3 x 7 mm großen Lüftungslöchern, aus 0,3 mm Aluminium. Perforierte Füllprofile eignen sich für Lüftungsdecken.

Alle Paneele und Füllprofile werden aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband hergestellt, Legierung EN-AW-5050 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA-Standard). Die Paneele haben eine Länge von ______mm (lieferbar sind Paneellängen von 1.000-6.000 mm, von 250-1.000 mm und über 6.000 mm auf Anfrage). Sie werden mit Paneelverbindern in Längsrichtung verbunden. Die Füllprofile können von Hand und ohne zusätzliches Werkzeug in die offenen Fugen eingesetzt werden.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 0,5 mm Stahl / 0,95 mm Aluminium werden in Reihen mit einem Abstand von _______ mm durch Luxalon® Schnellabhänger an der Rohdecke befestigt. Die Abhängepunkte weisen einen Abstand von ________ mm auf. Die Tragschienen sind im Modul von 100 mm mit Ausstanzungen und Klemmzapfen zur Aufnahme der Paneele versehen und werden mit Tragschienenverbinder verbunden (für die Paneelmontage im Modul 93-150 mm sind spezielle Tragschienen lieferbar).

TEIL 3: ALLGEMEINES ZU LUXALON® PANEELDECKEN 

3.1 RANDABSCHLÜSSE

- U-Klemmprofil, 28,6 x 12,5 x 20 mm, aus 0,35 mm Aluminium

- L-Winkel, 29,2 x 19,4 mm, aus 0,5 mm Aluminium

- L-Winkel, 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl oder Aluminium

- W-Winkel, 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl oder Aluminium

3.2 PERFORATIONEN

Der Hersteller liefert Luxalon® Paneele 84R mit folgenden Lochbildern:

- Ø 1,0 mm, 2 mm, Lochflächenanteil 23%

- Ø 2,0 mm, 5 mm, Lochflächenanteil 16%

Um eine hohe Steifigkeit und ebene Paneelfläche zu gewährleisten, haben die perforierten Paneele an den Längsseiten einen unperforierten Rand:

- 7 mm breit bei Paneel 84R und Ø 1,0 mm

- 6 mm breit bei Paneel 84R und Ø 2,0 mm

3.3 AKUSTIK

Der Hersteller liefert die Paneele mit werkseits eingeklebten 0,2 mm dickem Akustikvlies. Alternativ kann das Montageunternehmen die Paneele mit gleichwertigen Mineralwollmatten hinterlegen.

3.4 BESCHICHTUNG

Der Besteller wählt die Standardfarbe _______ der LUXALON® Farbpalette für Paneele 84R oder eine Sonderfarbe, die _______ entspricht. 

Die Beschichtung besteht aus einem äußerst haltbarem und widerstandsfähigem Polyesterpulverlack, der 2-lagig mit einer Schichtdicke von 20 µ im Coilcoating-Verfahren aufgetragen wird.

3.5 MONTAGE

Alle Materialien werden in genauer Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und den Montageanweisungen des Herstellers sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montiert.