LUXALON® RASTERDECKE V100/V200, STANDARD

KURZAUSSCHREIBUNG

TEIL 1 ALLGEMEINES

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage einer Luxalon® Rasterdecke V100/V200 wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 SYSTEMBESCHREIBUNG

Das System besteht aus Paneelen mit profilierten Rändern, die so an einer justierbaren Unterkonstruktion befestigt werden, dass jedes Paneel einzeln von Hand zu entfernen ist.

TEIL 2 PRODUKT

________________ m2 Luxalon® Rasterdecke V100/V200 bestehend aus:

2.1 PANEELE:

101 oder 200 mm hoch, mit profilierten Rändern, Profiltiefe 9 mm, gerollformt aus 0,6 mm einbrennlackiertem Aluminiumband, Legierung EN-AW-5050 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA-Standard). Die Paneele haben eine Länge von ________________ mm (Der Hersteller liefert Paneellängen von 1.000 bis 6.000 mm, Längen von 250 bis 1.000 mm und über 6.000 mm auf Anfrage).

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 0,95 mm Aluminium werden in Reihen mit einem Abstand von ________________ mm durch Luxalon® Abhänger an der Rohdecke befestigt. Die Abhängepunkte weisen einen Abstand von ________________ mm auf. Die Tragschienen sind im Modul von 100, 150 oder 200 mm mit Ausstanzungen zur Aufnahme der Paneele versehen und werden mit Tragschienenverbinder verbunden. Sicherungsclips aus Kunststoff sichern V100-Paneele bei Außenanwendungen.

TEIL3 ALLGEMEINES ZU LUXALON® RASTERDECKEN V100/V200

3.1 BESCHICHTUNG

Der Besteller wählt die Standardfarbe ________________ aus der Luxalon® Farbpalette für Luxalon® Paneele V100/V200 oder eine Sonderfarbe. Die Beschichtung besteht aus einem äußerst haltbaren und widerstandsfähigem Polyesterpulverlack, der mit einer Schichtdicke von 20 μ im Coilcoating Verfahren aufgetragen wird.

3.2 Alle Materialien werden in genauer Übereinstimmung mit den örtlichen

Vorschriften und den Montageanweisungen des Herstellers sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montiert.